Physique
Mécanique

## La force centripète

But de l'expérience : En utilisant les caractéristiques du mouvement circulaire uniforme, déterminer la valeur de la masse en mouvement.

Objectifs :

1. L'élève devra connaître la notion de mesure directe.

2. L'élève devra être capable de justifier l'incertitude associée à chacune des mesures directes.

Montage :

Théorie

- Exprimez la force exercée par le ressort sur la masse en mouvement en fonction d'une mesure directe que vous pouvez prendre.

Fr =

- Exprimez la vitesse de la masse en fonction des mesures directes que vous pouvez prendre.

v =

- Déterminez l'expression de la masse en mouvement en fonction des mesures directes que vous pouvez prendre.

M =

Manipulations

- Lorsque la masse est en mouvement, assurez-vous que le ressort est dans une position horizontale et que les cordes retenant la masse sont dans un plan vertical.

- Augmentez ou diminuez la grandeur de la force centripète en faisant varier la longueur de la chaînette reliant le ressort à l'arbre de rotation du montage.

- Évitez de choisir une force centripète trop faible. Le ressort doit être étiré d'au moins 1 cm lorsque la masse est en mouvement.

- En plaçant la tige repère à un endroit approprié, mesurez le rayon de la trajectoire circulaire qu'aura à emprunter la masse en mouvement. Il est préférable de choisir un grand rayon.

R = ±

- Déterminez la masse à suspendre au montage dont le poids correspond à la force qu'exercera le ressort sur la masse lorsqu'elle sera en mouvement. Cette masse, ainsi que son incertitude, doit être inscrite dans le tableau des résultats.

- Chronométrez le temps nécessaire pour que la masse en mouvement M effectue N tours. Entretenez le mouvement de la masse avec vos doigts afin de permettre à celle-ci d'effectuer les N tours le plus près possible de la tige repère. Faites trois essais afin d'obtenir un temps moyen auquel vous pourrez associer une incertitude. Inscrivez ce temps moyen dans le tableau des résultats.

- Répétez les manipulations précédentes pour quatre autres valeurs de force centripète (masse à suspendre) en faisant varier la longueur de la chaînette (le rayon de la trajectoire reste constant).

Tableau des résultats :

| m (g) | t (s) | M (g) |
| --- | --- | --- |
| ( | ( |  |
| 400 |  | ( |
| 500 |  | ( |
| 600 |  | ( |
| 700 |  | ( |

m : masse suspendue
M : masse en mouvement
N : nombre de tours (suggestion : 10)
t : temps nécessaire pour faire N tours
R : rayon de la trajectoire

Analyse

- En utilisant l'expression de la masse en mouvement en fonction des mesures directes que vous avez prises, déterminez la valeur de la masse en mouvement  pour chacune des quatre manipulations.

- Déterminez la valeur moyenne de la masse en mouvement (ainsi que son incertitude).

- Comparez votre résultat expérimental à la valeur obtenue sur la balance à plateaux.

- Brève discussion

- Conclusion

La discussion 
C'est l'analyse des résultats obtenus. La discussion comporte habituellement deux parties;

- La comparaison des résultats (expérimentaux - théoriques)

- Une critique de la méthode expérimentale employée

La comparaison des résultats
 On calcule l'écart entre la valeur expérimentale obtenue et la valeur de référence. L'écart calculé est-il significatif ? La valeur de référence se trouve-t-elle à l'intérieur du domaine des valeurs possibles du résultat expérimental ? Il est important de comparer quantitativement les résultats expérimentaux et théoriques (de référence). Lorsque l'incertitude expérimentale est inconnue il faut considérer le pourcentage d'écart entre la valeur expérimentale et la valeur de référence. Ce pourcentage d'écart est-il raisonnable ?

Critique de la méthode expérimentale employée
On peut tenter d'expliquer les divergences en identifiant les sources d'erreurs. On peut aussi suggérer des modifications à la méthodologie employée afin d'améliorer la précision des résultats.

La conclusion
En conclusion, on détermine si le but a été atteint. Il convient généralement de rappeler au lecteur du rapport quel était le but de la manipulation.